| Codice: | MindBox GPRS |
| --- | --- |
| Descrizione: | MindBox - WebDatalogger GSM/GPRS |
| Modem integrato: | GSM / GPRS quadband |
| Interfaccia USB: | 2.0 mini B |
| Memoria espandibile: | Slot Micro SD (fino a 32 GB) |
| Memoria integrata: | Flash (2 MB) |
| Sensore di temperatura integrato: | NTC |
| Ingressi Digitali: | N° 4 canali (ON-OFF – ON-OFF Contaore – Contaore Cario Aria – Allarme Generico) |
| Contatori: | N° 4 (@32 bit, max 30 Hz) |
| Totalizzatori: | N° 4 (@32 bit, max 30 Hz) |
| Uscite Digitali: | N° 2 a relè SPST 3 A (opzione) (Reset & Spegnimento) |
| Ingressi Analogici: | N° 2 canali analogici (mA, V), risoluzione 16 bit (Vibrazioni Bancate e Motore) |

COMANDO E AUTOMAZIONE

- FACILITÀ DI PROGRAMMAZIONE

Tramite il set di comandi presenti nel portale Re-OnCloud è possibile configurare integralmente quanto segue di ogni singolo Datalogger: gestione I/O, tempo di acquisizione, log, comandi, allarmi, SIM, comunicazione GSM, GPS ed eventuali file audio. Sono previste inoltre funzioni di amministrazione (password, credito, reindirizzamento messaggi) e di gestione scenari (contaore, timer, caldaie, cancelli automatici ecc.)

- IMPOSTAZIONE SCENARI

Il portale Re-OnCloud per MindBox GPRS offre la possibilità di configurare il dispositivo anche in modo pre- programmato, ovvero impostando parametri di controllo guidati sulla base di uno scenario applicativo prestabilito, riducendo i margini di errore. È anche disponibile un set completo di impostazioni (automazioni avanzate) per utenti esperti, ma prevede una connessione locale via USB. Una volta definita la configurazione può essere caricata nel dispositivo, salvata o esportata

- VISUALIZZAZIONE DATI E GRAFICI ONCLOUD & .CSV

Il portale Re-OnCloud permette la rappresentazione, gestione centralizzata ed archiviazione in modalità anche LongTime (3-5-10anni) dei dati acquisiti dal dispositivo. Sono visualizzabili informazioni inerenti alla Geolocazione dei dispositivi, storico allarmi, ultime letture, superamento soglie, grafici tipologici per tipologia lettura per giorno, settimana e mese,  di esportare i grafici su file con anche note sovrapposte e di creare un unico centrostella e relativo database, gestendo più dispositivi MindBox GPRS contemporaneamente.

- GESTIONE ALLARMI SMS O MAIL

Il WebDatalogger MindBox GPRS permette l’impostazione di allarmi su ingressi analogici (alto/basso, max/min) e digitali (variazioni di stato, totalizzatori, contatori, blackout tensione di rete, soglie di  temperatura) e relativi filtraggi per stabilizzazione della misura. Sono inoltre gestiti allarmi applicativi (perdite di impianto, funzionamento pannelli solari) e azioni su evento. Sono poi disponibili allarmi SMS/MAIL e per le versioni GPS (velocità max, recinto virtuale) ed vocali per le versioni audio e GPS.

- COMANDI VIA WEB, APP, SMS, DTMF, SQUILLO

Il WebDatalogger MindBox GPRS può ricevere comandi in 4 modalità: SMS standard/fast e by Portale Re-OnCloud, Toni multifrequenza DTMF (versione audio), squillo. In tutti i casi l’utenza chiamante dev’essere abilitata e configurata. I comandi fast (fino a un massimo di 16) associano altrettante azioni a tag alfanumerici inseriti all’interno dell’SMS preconfigurato nel portale Re-OnCloud. Nella versione audio tali comandi possono essere associati a un codice numerico da tastiera. Sono infine possibili fino a 2 azioni a “costo zero” associate all’arrivo di uno squillo

- ARCHIVIAZIONE DATI IN LOCALE E ONCLOUD

Il WebDatalogger permette di acquisire dati provenienti dall’I/O integrato del dispositivo MindBox GPRS, di inviarli al portale Re-OnCloud ma anche di salvarli in locale su microSD card, come buffer in caso di temporanea assenza di segnale. Tra i dati disponibili vi sono i valori istantanei, minimi, massimi, medi e totalizzati, data e ora, il segnale GSM, le coordinate GPS, i contaore legati agli ingressi digitali. E’ anche possibile archiviare il log orario dei numeri chiamati e di quelli che inviano risposte e comandi al MindBox GPRS.

- CONTEGGIO ORE DI FUNZIONAMENTO

Il WebDatalogger MindBox GPRS permette il controllo di 4 contatti contaore indipendenti con risoluzione pari a 1 secondo. Questa funzione permette di ottenere un allarme nel caso venga superato un numero di ore impostabile in cui l’ingresso digitale è in un determinato stato logico. La tipica applicazione è l’avviso automatico della manutenzione di pompe, caldaie, macchine utensili, forni ecc.

- OPERAZIONI TEMPORIZZATE

Il WebDatalogger MindBox GPRS rende disponibili fino a 10 timer per l’esecuzione di azioni di tipo periodico (schedulazioni a cadenze prefissate) o calendario (su fasce orarie flessibili). In entrambi i casi è possibile scegliere la data di attivazione e spegnimento e la cadenza di intervento. Tramite algoritmo evoluto è anche possibile il calcolo dell’ora dell’alba e del tramonto per le funzioni crepuscolari di accensione o spegnimento luci.

|  | VERSIONI |  |
| --- | --- | --- |
| MindBox GPRS | MindBox GPRS & Voice | MindBox GPRS & Voice & GPS |
| • Datalogger dinamico • Allarmistica via SMS/EMAIL • Comandi via SMS/squillo a costo zero • Applicazioni tipiche: controllo caldaie, gestione cancelli automatici, impianti irrigui, automazioni temporizzate, rilevamento temperature, consumi energetici, fughe di gas, continuità elettrica degli impianti | • Datalogger con comunicatore multilingua • Comandi tramite toni DTMF • Micro SD in dotazione • Espansione sistemi antiintrusione • Gestione 10 programmi orari settimanali, 83 fonti di allarme • Applicazioni tipiche: controllo accessi, controllo impianti domotici | • Datalogger con antenna GPS integrata • Funzione tracking • Allarme recinto virtuale e velocità • Invio coordinate GPS su sistema cartografico Re-OnCloud by Google maps • Micro SD in dotazione • Applicazioni tipiche: localizzazione mezzi mobili, imbarcazioni, accensione e movimento luci in base a funzioni crepuscolari |
| OPZIONI |
| CUSTODIA IP66 | MODULO RADIO | SCHEDA RELÈ |
| • Custodia IP66, isolata elettricamente • Sportello anteriore apribile • Utilizzo in ambienti umidi, polverosi, aggressivi e a temperature alte / basse • Cablaggio ridotto • Installazione facilitata con viti di fissaggio esterne | • Concentratore in grado di gestire fino a 12 sensori • Frequenza di funzionamento 868.2 - 869.6 MHz • Suddivisione in 8 canali con potenza max di 25 mW • Portata max in aria libera fino a 50 metri • Integrazione con sensori radio anti-intrusione o anti-allagamento | • Scheda 2 uscite digitali a relè 3 A max (su comune) - 250 V SPST • Attuazione diretta comandi • Associazione ad accensione/ spegnimento di caldaie, luci, pompe, contatti e utenze in genere tramite uscita a relè opportunamente selezionata e configurata. |

DATI COMUNI A TUTTE LE VERSIONI

- Alimentazione			5-15 Vdc

- Assorbimento			3,5 W (max)

- Grado di protezione			IP20

- Batteria ricaricabile			Li-On (1.000 mAh), autonomia da 8 a 16 h

- Segnalazioni di stato			GSM / GPRS & Alimentazione / Stato dispositivo

- Temperatura operativa		-10..+55°C (con batteria non in ricarica);

0..+45°C (in ricarica) - Sensore di temperatura integrato NTC

- Connessioni			Morsetti a molla per cavi flessibili 0.2-1 mm2

Connettore SMA antenna GSM

Antenna GPS MMCX

Interfaccia High Speed mini USB 2.0 tipo B

- Memoria Flash			512 kB + 2 MB (log)

- RAM				128 kB

- SD				Slot per microSD e microSDHC fino a 32 GB

- Display				Graphic LCD 32x128 pixels

Display scroll button

Area visibile 29 x 8.6 mm

- GSM				Quad band 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz

Slot porta SIM push-pull

SIM card voce/dati

- Protocolli				Cloud, FTP client, SMTP client, SMTPS con client SSL

- Norme				EN 301 511, EN301 489-1, EN301 489-7, EN60950, ETSI

- Dimensioni				80 x 105 x 30 mm

- Peso				150 g

- Materiale				Policarbonato ABS

INGRESSI DIGITALI

Canali			4

Tipo			Contatto REED, PNP, Pulscap, relè

Frequenza max	30 Hz

INGRESSI ANALOGICI

Canali			2

Tipo			Corrente 0..20 mA (impedenza max 60Ω)

Tensione 0..30 V (impedenza max 100 kΩ)

Risoluzione		16 bit

Precisione		0,1% f.s.

OPZIONI

SCHEDA USCITA A RELE’

Canali			2

Tipo			Relè SPST 3 A / 250 Vac

CUSTODIA IP66

Custodia			ABS, grado di protezione IP66

Dimensioni		130 x 180 x 75 mm

Temperatura operativa	-40..+80°C

MODULO RADIO INTEGRATO

Frequenza		868.2 - 869.6 MHz, 8 canali

Potenza max		25 mW

Numero max sensori	12

Portata max		50 m in aria libera

SENSORE RADIO

Tipo			Wireless Anti-intrusione / Anti-allagamento con temp. integrata

Autonomia		2 anni, batteria CR2 Litio

Dimensioni		28x70x53 mm

INSTALLAZIONE A CONSUNTIVO  € 380,00

NB IN ALLEGATO RELAZIONE PER LE CONSIDERAZION DEL DLGS 250

Super ammortamento 2017

Relazione per super ammortamento

le macchine che vendiamo e installiamo possano essere compatibili con l'elenco di pagina 1.

Rientrare nei canoni dello lo sgravio, pertanto procediamo  con una relazione tecnica

Come riportato in calce e metterla agli atti :

1) Scheda sensori

Io progetterei una scheda in grado di acquisire i dati provenienti dalla

sensoristica di ogni singola macchina su un certo numero di ingressi (da

definire)

Gli ingressi dovranno essere di tipo standard: 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0-5

V, 0-10 V, contaimpulsi, RS232/485.

La scheda dovrà poi contenere un numero limitato di attuatori (relais)

per eseguire eventuali manovre di emergenza (spegnimento, riavvio, ...)

La scheda dovrà avere un grado di intelligenza molto limitato in modo da

renderla semplice ed affidabile.

I dati raccolti dalla scheda verranno resi disponibili su una porta LAN.

La possibilità di utilizzare una connessione WLAN è sicuramente

praticabile, ma a mio avviso è poco sicura a causa della concentrazione

di masse metalliche nei locali e dei forti disturbi generati da

macchinari di alta potenza.

Purtroppo le schede sensori avranno bisogno di un'alimentazione locale:

Il POE non è in grado di fornire la corrente richiesta dagli ingressi in

loop di corrente.

2) Switch

I cavi LAN provenienti dalle schede sensori arriveranno ad un normale

switch di rete al quale sarà collegato anche il server. Nel caso fosse

possibile utilizzare la connessione  WLAN, lo switch verrà sostituito da

un normale Access Point collegato al server.

3) Server

Non bisogna considerare il Server come una macchina stratosfericamente

evoluta, complessa e costosa, perchè il suo compito sarà esclusivamente

quello di "caricare" i dati provenienti dai singoli sensori in un

Database opportunamente strutturato.  In pratica possiamo pensare al

server come a un semplice magazzino: nel corridoio "Scheda Sensori 1",

sullo scaffale "Ingresso 5" troverò tutti i valori trasmessi dal sensore

collegato all'ingresso 5, suddivisi per unità di tempo (ore, giorni,

settimane ...) Ciascun dato sarà etichettato con l'ora esatta in cui è

stato rilevato.

Quindi sarà molto agevole interrogare il database per conoscere, ad

esempio, il valore dell'ingresso 3 della Scheda sensori 2 dalle ore 8

alle 8:30 del 1/2/2017.

Dato il carico di lavoro piuttosto limitato, il server si incaricherà di

trasformare le letture ricevute in qualcosa di più leggibile: ad esempio

una lettura di 2 su un ingresso 0-5 V al quale è collegato un sensore di

pressione da 0 a 225 PSIS, corrisponde a 90 PSIS. Nel database scriverò

90 e non 2.

In più potrebbe essere utile impostare (se necessario) delle soglie di

allarme sensore per sensore. Sforata la soglia il server potrebbe, ad

esempio, inviare autonomamente una email ad uno o più destinatari (oltre

che allertare i client collegati).

L'unica particolarità hardware del server sarà quella di essere dotato

di doppia scheda di rete: la prima collegata alle schede sensori, la

seconda alla rete aziendale e/o al Web. Questo per pulizia mentale e per

non caricare la rete aziendale di un traffico inutile: se nessun client

ha necessità di interrogare il database del server non si genera

traffico sulla rete aziendale.

L'ultima funzionalità del server è quella di "tradurre" eventuali

comandi provenienti dai Client in modo che possano essere eseguiti dalle

Schede Sensori. Ad esempio:

Un Client scopre che la temperatura dell'olio rilevata dal sensore 2

collegato alla Scheda Sensori 8 continua ad aumentare; l'operatore, dopo

aver eseguito altre verifiche su altri sensori collegati alla stessa

macchina decide di spegnerla. Invia il comando e il server lo manda in

esecuzione.

4) Client

I client possono essere costituiti da qualunque PC, tablet o smartphone

in grado di connettersi alla rete aziendale, di accedere al database del

server e leggerne il contenuto. Chiaramente anche da postazioni remote.

(casa)

Come visualizzare i dati, con quale frequenza accedere al database del

server, come generare reportistica, come effettuare statistiche sono

tutte prestazioni da valutare e decidere di volta in volta in base alle

caratteristiche dell'impianto e dei macchinari.

L'importante è garantire un accesso semplice e fluido ai dati contenuti

nel server.

5) Ponti

Se l'estensione dell'area da controllare dovesse rendere poco pratica la

realizzazione di una rete LAN cablata per le Schede Sensori, c'è una

grande varietà di dispositivi a 5 GHZ (dotati di antenna esterna) in

grado di risolvere economicamente il problema. Si tratta di prendere in

mano la planimetria e studiare le soluzioni più pratiche.